## Slide 1: Conception d’une librairie de traitement du signal optimisée pour l’AVR32 UC3
Atmel Nantes S.A.
Blaise LENGRAND – 2007

## Slide 2: Sommaire
Présentation de l’entreprise
Spécifications des produits AVR32 UC3
Présentation de la « Software Framework »
Cahier des charges
Spécifications de la DSPLib
Gestion de projet
Développement
Benchmarks
Documentation
Apports

## Slide 3: Spécifications des produits AVR32 UC3 (1)
Faible consommation
Dispose de mémoire FLASH
Lecture/Ecriture de la SRAM interne en 1 cycle
De nombreuses fonctionnalités dont
  Full speed USB 2.0 OTG
  Ethernet 10/100 Mbits (*)
  Multiples canaux DMA
Jeu d’instructions DSP
1.3 Dhrystone MIPS/MHz
(*) Pour la série A uniquement

## Slide 4: Spécifications des produits AVR32 UC3 (2)
3 étages de pipeline.
  Prefetch
    Pré-chargement d’une instruction 32 bits ou de deux de 16 bits tous les cycles d’horloge.
  Decode
    Décodage de l’instruction.
  Execute
    3 sous-sections: ALU, Multiplication, Lecture/Ecriture.

## Slide 5: Spécifications des produits AVR32 UC3 (3)
Instructions:
  Lecture/Ecriture
    accès aux données de 8, 16, 32 ou 64 bits avec différents modes d’adressage.
  Instructions DSPs
    MAC, MUL, ADD/SUB avec décalages et arrondis.
Modes:
  Mécanismes de protection de la mémoire (MPU).
Faible densité du code:
  20% plus performant que l’ARM7 (Thumb) ou le Cortex M3 (Thumb2).

## Slide 6: Présentation de la « Software Framework »
Une librairie comportant:
  Des drivers
    Fournissant une interface permettant de faire abstraction des périphériques du microcontrôleur.
  Des services
    Un ensemble de sous-librairies haut niveau (c’est dans ce module qu’intervient la DSPLib).
  Des applications
    Des exemples complets utilisant les services et les drivers.

## Slide 7: Cahier des charges
Conception d’une librairie de traitement du signal optimisée pour l’AVR32 UC3
  Identifier et spécifier les principales fonctions de traitement du signal à intégrer dans la librairie.
  Développer la librairie et l’intégrer dans un environnement déjà existant.
  Optimiser au mieux les fonctions en exploitant toutes les ressources du microcontrôleur.
  Effectuer des tests de performances sur les différentes fonctions de la librairie et les comparer avec la concurrence.

## Slide 8: Prise en main
Développement du driver RTC
  Prise en main des logiciels - AVR32-GNU tool chain, IAR, Tortoise SVN.
  Prise en main du matériel – JTAG ICE mkII, EVK1100.

## Slide 9: Spécifications de la DSPLib (1)
Méthode
  Recherche auprès de la concurrence directe (1)
    STMicroelectronics  « STR91x DSP library »
    Microchip  « dsPIC DSC DSP Algorithm library »
  Recherche auprès de la concurrence indirecte (2)
    Texas Instrument  « TMS320C64x DSP library »
  Recherche auprès des librairies disponibles sur Internet
    Numerix  « SigLib DSP library »
  Recherche auprès des clients
    Par l’intermédiaire de Régis Latawiec (marketeur du produit).
Des concurrents dont le produit est équivalent à l’AVR32 UC3.
Des concurrents mais dont le produit concerné n’est pas comparable avec l’AVR32 UC3 mais qui fournissent eux aussi une librairie DSP.

## Slide 10: Spécifications de la DSPLib (2)
Fonctions – séparées en 2 librairies
  Librairie basique
    Operateurs
    Vecteurs
    Filtres
    Transformées
    Fenêtrages
    Génération de signaux
    Débogages
  Librairie avancée
    Compression (ADPCM)
    Téléphonie (CallerId, CAG, …)
    Régulateur (PID)

## Slide 11: Spécifications de la DSPLib (3)
Types
  Nombres à virgule-fixe sur 16 et 32 bits.
  Nombres complexes (16 et 32 bits).
  Vecteurs réels et complexes (16 et 32 bits).
Compatibilité
  Code compilable sous AVR32-GCC et IAR.
  Chaque fonction a une version générique (codée en C).
  Les algorithmes sont compatibles avec les types 16 bits et 32 bits.
Optimisation
  Chaque fonction a une version optimisée pour l’AVR32 UC3.
  Options d’optimisation de l’algorithmique.
    en vitesse, en taille et en précision.

## Slide 12: Gestion de projet
Planning prévisionnel
  Diagramme de GANTT
  Mises à jours régulières
Cycle en V
Planning effectif
  Rapport hebdomadaire (Weekly).

## Slide 13: Développement (1)
Architecture de la librairie

## Slide 14: Développement (2)

## Slide 15: Développement (3) - 1ère phase - Conception
Recherche de documentations sur les algorithmes utilisés.
Conception et validation des algorithmes avec l’outil Scilab.

## Slide 16: Développement (3) - 2ème phase - Développement
Développement des versions génériques (16 et 32 bits).
  Codage de l’algorithme en C.
  Tests et débogages
    Comparaisons des résultats avec ceux de la conception (Scilab).
    Utilisation d’outils personnalisés.
      Petits programmes codés en C sous Windows pour récupérer, extraire et afficher les résultats afin d’en faciliter l’analyse.
  Codage de l’algorithme en C et en assembleur.
  Tests et débogages
    De même que pour les versions génériques.
Développement des versions optimisées.

## Slide 17: Développement (4) - 2ème phase - Développement
Identification de bugs (liés aux outils principalement).
  Bugzilla.
Proposition d’une nouvelle instruction à rajouter au jeu d’instruction de l’AVR32 UC3.
  adddiv2hh.w et subdiv2hh.w
    Sur l’exemple de la FFT, cette instruction ferait gagner jusqu’à 20% de temps d’exécution de l’algorithme.
Résultats:
  48 fonctions codés.
 | Lignes de codes | Lignes de commentaires
Librairie basique | 3797 | 2432
Librairie avancée | 197 | 138
Exemples | 5203 | 1889
Total | 9197 | 4459
 | Environ 60/jour | Environ 30/jour

## Slide 18: Benchmarks (1)
Intérêts
  Se positionner par rapport à la concurrence.
  Valider la conception et le développement.
Outils
  Utilisation d’un script pour automatiser le processus.
    Création d’un fichier de configuration.
    Compilation du benchmark.
    Lancement du benchmark.
    Récupération des données.
    Exploitation des données.
      Extractions des données importantes.
      Calcul du taux d’erreur avec un résultat de référence.
    Enregistrement des résultats du benchmark.

## Slide 19: Benchmarks (2)
Comparaison entre les versions génériques (codées en C) et optimisées des fonctions de la DSPLib.
En pourcentage du temps mis pour exécuter la version générique de la fonction concernée.

## Slide 20: Benchmarks (3) – FFT
Comparaison des performances avec la concurrence.
Aucune donnée disponible pour dsPIC

## Slide 21: Benchmarks (4) – Filtres IIR
Comparaison des performances avec la concurrence.

## Slide 22: Benchmarks (5) – Filtres IIR
Comparaison des performances avec la concurrence.

## Slide 23: Benchmarks (6) – « TI Bench »
Benchmark proposant de multiples code sources permettant d’évaluer globalement les performances d’un microcontrôleur.
T.I. fournit aussi les résultats du « TI Bench » exécuté sur de nombreux microcontrôleurs: dsPIC, ARM7, …
Exploitation des résultats
  Bien placé par rapport à la concurrence dans l’ensemble.
  Mauvaise gestion des nombres à virgules-flottantes.

## Slide 24: Documentation
Tout le code est documenté en Doxygen, de même pour chacun des exemples.
Réalisation d’une documentation complète appelée « profile » pour les fonctions importantes.
Création de « readme.html » permettant de naviguer rapidement dans l’architecture de la librairie et d’en ressortir les fonctionnalités principales.

## Slide 25: Apports
Pour l’entreprise
  Développement d’une librairie complète de traitement du signal optimisée pour l’AVR32 UC3.
  Référencement de différents bugs (Bugzilla).
  Proposition d’amélioration du cœur AVR32 UC3.
  Réalisation de petits travaux: TI Bench, présentation…
Pour moi
  Progrès en optimisation d’algorithme et de code (assembleur et C).
  Progrès en traitement du signal.
  Rédaction de documentations techniques destinées aux clients et aux usages internes.
  Collaboration avec d’autres ingénieurs.
  Conduite d’un projet complet.